I. Műszaki követelmények

- Általános előírások:

  - A javítások során a kontaktorok eredeti műszaki paramétereit kell helyreállítani.

Tekintettel arra, hogy az Ajánlatkérő a kontaktorokról érvényes műszaki rajzdokumentációval nem rendelkezik, a sorozatjavítások megkezdése előtt a műszaki követelmények és az Ajánlatkérő szakembereinek útmutatása alapján az Ajánlattevőnek az EMS 44A és az EMS 32 típusú kontaktorból egy-egy javított etalont kell kialakítania. Az EMS 44 típusú kontaktorok konstrukciós eltéréseit az etalontól az Ajánlatkérő és az Ajánlattevő képviselői által felvett jegyzőkönyvben kell rögzíteni. Az etalonoknak az Ajánlatkérő képviselői által történő jóváhagyása után a sorozatjavítást ezeknek az etalonoknak és a felvett jegyzőkönyvben foglaltaknak megfelelően kell az Ajánlattevőnek végezni.

  - Nyertes Ajánlattevő telephelyén a javítás megkezdése előtt a Felek megbízott képviselői közösen minden javításba adott EMS 44 és EMS 44A típusú kontaktorra vonatkozóan külön-külön, meghatározzák – a kontaktorok műszaki állapota alapján – a javítási ársávot, az EMS 32 típusú kontaktoroknál pedig a különmunkák tartalmát. Az ársávba soroláshoz, valamint a különmunkák tartalmának meghatározáshoz minden feltételt és eszközt a Nyertes Ajánlattevőnek kell biztosítani.

  - Amennyiben Nyertes Ajánlattevő telephelye külföldön van, biztosítania kell Ajánlatkérő képviselőinek utaztatását, elszállásolását, – az Európai Unió területén kívül eső országok esetében – sürgősségi ellátásra kiterjedő egészségbiztosítását és a balesetbiztosítását, valamint az ársávba sorolás és a különmunkák meghatározásának idejére a szakmai nyelvben járatos tolmácsot is.

  - Az Ajánlattevő minden javításra kerülő részegységnél – az előírtak kivételével – bármilyen konstrukciós módosítást csak az Ajánlatkérő előzetes írásos jóváhagyásával hajthat végre.

  - Az Ajánlattevő minden javításra kerülő részegység bármely alkatrészénél anyagminőséget csak az Ajánlatkérő előzetes írásos jóváhagyásával módosíthat.

  - A műszaki követelmények – az üzemeltetési tapasztalatok figyelembevételével – az Ajánlattevő és az Ajánlatkérő írásos megállapodása alapján módosulhatnak.

- EMS 44 típusú kontaktor ársávos javítása

A javított kontaktor meg kell feleljen a BKVSZ 4.7.001-91. számú szabványba foglalt műszaki paramétereknek.

Az égett, sérült alkatrészeket javításnál minden esetben ki kell cserélni.

Az MX, MX/A típusú motorkocsik kontaktorain csak csavart kivitelű segédérintkező ujjakat szabad alkalmazni.

Csak rézhuzalból készült behúzó tekercsek alkalmazhatók.

A kontaktornak a teljes működtető feszültség tartományában egyenletesen, akadásmentesen, határozottan kell kapcsolnia.

A bakelit alkatrészeket megmunkálás után szigetelő lakkal kell lefesteni, az ismételten felhasználtakat újra kell festeni.

A működtető tekercs háza, a póluslemezek, „H” elem, a rugók és a kötőelemek horganyzottak, a segédérintkezők nikkelezettek legyenek. Azokat az alkatrészeket, amelyeken a korrózióvédő bevonat sérült, vagy korrodált, ismételt felhasználás esetén új bevonattal kell ellátni.

Az új – M8x40, 8.8 anyagminőségű talpcsavarokhoz alkalmazott – talprugók rugóerő karakterisztikája a jelenleg alkalmazott rugókkal megegyező legyen.

A M8x40, 8.8 anyagminőségű talpcsavarral ellátott kontaktorokat az alaplap homlokfelületén jól látható sárga festékcsíkkal kell megjelölni.

A kontaktorokat olyan adattálával kell ellátni, amely minimum négy évig az üzemeltetési körülmények között is rögzített, és jól olvasható marad, az adattáblának tartalmaznia kell a javító azonosítóját, a kontaktor azonosítási számát és a jótállás lejártának időpontját.

- EMS 32 típusú kontaktor javítása

  - Műszaki adatok:

| Névleges működtető feszültség | 110 VDC |
| --- | --- |
| Működési feszültségtartomány | 74 -148 VDC |
| Főáramkör névleges feszültsége | 1000 VDC |
| Főáramkör névleges árama | 25 A |
| Főérintkezők nyitási távolsága | 18 ± 1 mm |
| Főérintkezők nyomóereje (zárt érintkezőnél) | 5 + 2 N |
| Főérintkezők felfekvése | min. 80 % |
| A működtető tekercs ellenállása három kivezetésű tekercsnél |  |
|  | behúzó tekercsrész: | 70 ± 4 % ohm |
|  | tartó tekercsrész: | 620 ± 4 % ohm |
| A működtető tekercs ellenállása két kivezetésű tekercsnél (A megadott értékek 20 Co környezeti hőmérsékletre vonatkoznak.) | 396 ohm + 4 % |
| A főáramkör feszültségesésének megengedett mértéke behúzott állapotban, névleges áramnál | max. 800 mV |

  - Az alábbi feszültségeket a kontaktoroknak átívelés vagy átütés nélkül el kell viselni (50 Hz-es szinuszos váltakozó feszültséggel 1 perc időtartamban vizsgálva)

- nyitott főérintkezők között:	2800 V

- egymással fémesen összekötött főérintkezők és a mágnesház között:	2800 V

- egymással fémesen összekötött főérintkezők és az ívoltó kamra tartóbakja között:	2800 V

- a működtető tekercs rövidre zárt kapcsai és a mágnesház között		1200 V

- a segédérintkezők kapcsai és a mágnesház között	1200 V

Az eredeti (NDK) segédérintkező műszaki adatai:

Névleges feszültség:	110 VDC

Névleges áram:	16 A

Segédérintkezők nyitási távolsága:	1 + 0,5 mm

Segédérintkezők nyomóereje (zárt érintkezőnél):	1,5 + 0,3 N

  - A kontaktorra vonatkozó általános műszaki követelmények:

- a javított kontaktornak meg kell felelni a fenti, „Műszaki adatok” pontba foglalt műszaki paramétereknek;

- a kontaktornak a teljes működtető feszültség tartományában egyenletesen, akadásmentesen, határozottan kell kapcsolnia;

- a kontaktor oldallapja csak íválló anyagból készülhet;

- a kontaktoron az ívterelő lemezek csúcsos kialakításúak legyenek;

- a gyöngysaruk helyett kábelsaruk alkalmazhatók;

- az érintkező tartó és a kábelbekötés szigetelőbakja textil bakelitből is készülhet,

- csak rézhuzalból készült behúzó tekercsek alkalmazhatók;

- az oldallapot összeszorító tőcsavarok összeszerelés után a csavaranyával szintbe legyenek;

- az égett, sérült alkatrészeket javításnál minden esetben ki kell cserélni;

- az erősáramú érintkezők rögzítése süllyesztett fejű csavarral történjen;

- a bakelit alkatrészeket szigetelő lakkal megmunkálás után le kell festeni, az ismételten felhasználtakat újra kell festeni;

- a kötőelemek és az acélból készült alkatrészek horganyzottak legyenek, amelyeken a horganyzás sérült, vagy korrodált, ismételt felhasználás esetén újra kell horganyozni;

- a kontaktorokat olyan adattálával kell ellátni, amely minimum négy évig az üzemeltetési körülmények között is rögzített és jól olvasható marad, az adattábla tartalmazza: a javító azonosítóját, a kontaktor azonosítási számát és a jótállás lejártának időpontját.

    - Műszaki követelmények az újonnan beépített segédérintkezőknél:

      - Műszaki adatok:

Névleges feszültség	110 VDC

Névleges áram	min.10 A

      - A segédérintkező két nyitó (ebből az egyik a takarék üzemmódot kapcsoló) és egy záró érintkezővel rendelkezzen.

      - Az érintkezők mágneses ívfúvásúak legyenek

      - A nyitott kivitelű segédérintkezőt – a szennyeződés elleni védelem érdekében – szakszerűen kialakított és rögzített burkolattal le kell fedni.

II. Az elvégzendő munkák és konstrukciós módosítások meghatározása

- EMS 44 típusú kontaktor ársávos javítása

  - A kisjavítás folyamán elvégzendő műveletek:

  - Szétszerelés, tisztítás bevizsgálás.

  - Főérintkezők cseréje, tolórúdak cseréje.

  - Tolórúd csapszegeinek szükség szerinti cseréje.

  - A bekötő kapocsléc szükség szerinti cseréje.

  - Segédérintkezők emelő villájának cseréje.

  - Segédérintkező emelő villa csapszegeinek szükség szerinti cseréje.

  - Segédérintkező ujjak szükség szerinti cseréje.

  - Segédérintkező sínek szükség szerinti cseréje.

  - Az ívoltó tekercs lágyforrasztásának ellenőrzése, szükség esetén a lágyforrasztás megbontása és – a felületek fémtisztára történő megtisztítása után – újraforrasztás.

  - A főáramú flexibilis átkötés szükség szerinti cseréje.

  - Kábelek és az ellenállások átvezetéseinek szükség szerinti cseréje.

  - Sasszegek, alátétek, kötőelemek szükség szerinti cseréje, pótlása.

  - Csavarkötések ellenőrzése, szükség szerinti utánhúzása.

  - A mechanikus csúszófelületek kenése.

  - Összeszerelés.

  - Beállítás, ellenőrző mérések elvégzése.

  - Üzemi jellegű járatás próbapadon (600 kapcsolás), főáramköri terhelés nélkül.

  - A középjavítás folyamán elvégzendő műveletek:

  - A kisjavításánál előírt munkák elvégzése.

  - A segédérintkező távtartó cseréje.

  - A segédérintkező sínek tartójának cseréje.

  - A segédérintkező vezető szár és működtető szár cseréje.

  - A segédérintkező-tartók szükség szerinti cseréje.

  - A talprugók és vezető csavarjaik szükség szerinti cseréje.

  - A nyomólap, a nyomólap rögzítő csavarjainak szükség szerinti cseréje.

  - Az ellenállások szükség szerinti cseréje.

  - A mozgóérintkező-tartó (érintkező emeltyű) szükség szerinti cseréje.

  - Mozgóérintkező rugójának szükség szerinti cseréje.

  - A mozgóérintkező csapszegeinek szükség szerinti cseréje.

  - Az ívoltó kamra tartójának javítása, szükség szerinti cseréje.

  - Az ívterelő talppont-rugó szükség szerinti cseréje.

  - Az alaplap felfogó menetes perselyeinek javítása, vagy cseréje.

  - A nagyjavítás folyamán elvégzendő műveletek:

  - A középjavításnál előírt munkák elvégzése.

  - A mozgató dugattyú szükség szerinti cseréje a vezető szárral együtt.

  - A mozgató tuskó (excenter) szükség szerinti cseréje.

  - A mozgató dugattyú persely szükség szerinti cseréje.

  - A rögzített mágnesmag szükség szerinti cseréje.

  - A működtető tekercs házának javítása, vagy cseréje.

  - A működtető tekercs szükség szerinti cseréje.

  - A „H” elem szükség szerinti cseréje.

  - A „H” elemet tartó bak szükség szerinti cseréje.

  - Ívoltó tekercs szükség szerinti cseréje.

  - A fúvótekercs oldallemez szükség szerinti cseréje.

  - Póluslemez szükség szerinti cseréje.

  - Az alaplap szükség szerinti cseréje.

  - Amennyiben bármely részegység, vagy alkatrész hiányzik, pótlásra szorul, a kontaktort abba az ársávba kell sorolni, amelyben az adott részegység, alkatrész cseréje, vagy szükség szerinti cseréje elő van írva.

  - Az előírt konstrukciós módosítások:

    - Azokon a kontaktorokon, amelyek még nem lettek átalakítva, az alábbiak szerint kell elvégezni az átalakítási munkákat:

  - Módosított kivitelű segédérintkező működtető szár beépítése, önzáró anyával történő rögzítéssel. Bevezetés: középjavításnál, nagyjavításnál.

  - Módosított kialakítású mozgató dugattyú, vezető szár és a mozgató tuskó beépítése. Bevezetés: középjavításnál, nagyjavításnál.

  - Az eredeti, M6x40, 20 mm hosszban menetes talpcsavarok helyett, 8.8 anyagminőségű, M8x40, 20 mm hosszban menetes talpcsavart  alkalmazása a hozzá való talprugókkal és kontraanyákkal együtt. Bevezetés: minden javításra kerülő kontaktornál.

    - Az átalakítások miatt a kontaktor nem sorolható más ársávba.

- EMS 32 típusú kontaktor javítása

  - A javítás során elvégzendő munkák:

  - Szétszerelés, tisztítás bevizsgálás.

  - Főérintkezők cseréje.

  - A vezető (működtető) szár cseréje.

  - A flexibilis átkötés csere a mozgóérintkező tartó kábelbekötésével együtt.

  - A csapos kocka cseréje.

  - A segédérintkező működtető kar és a segédérintkező működtető kar csapszegének cseréje.

  - Az állóérintkező tartó, a mozgóérintkező tartó, a csatlakozó darabok, a szikravezető lemezek, a csapszegek, a perselyek, a pólusmag, a rugók, a nyomórugó hüvely és burkolat, a szigetelő korongok és az ívoltó kamra tartóbakok szükség szerinti cseréje.

  - Az alaplap, az oldallapok szükség szerinti cseréje.

  - A behúzó tekercsház, a fedél, a görgőtartó, a mágnesmag, a rugótárcsa, a szigetelőtárcsa, a görgő szükség szerinti cseréje.

  - A segédérintkezők tisztítása, a segédérintkező egység alkatrészeinek szükség szerinti cseréje.

  - Kábelek és a szigetelő cső szükség szerinti cseréje.

  - Sasszegek, alátétek, kötőelemek szükség szerinti cseréje.

  - A hiányzó alkatrészek pótlása.

  - A mechanikus csúszófelületek kenése.

  - Összeszerelés.

  - Beállítás, ellenőrző mérések elvégzése.

  - Üzemi jellegű járatás (300 kapcsolás) főáramköri terhelés nélkül.

  - Különmunkák:

  - A működtető tekercs cseréje.

  - Az ívfúvó tekercs cseréje.

  - A segédérintkező egység cseréje.