KIEGÉSZÍTŐ TÁJÉKOZTATÁS

Gumikerekes járművek generátorainak javítása

tárgyú közbeszerzési eljárásban

15/T-261/10

A BKV Zrt. a 15/T-261/10 számon Gumikerekes járművek generátorainak javítása tárgyban közzétett közbeszerzési eljárásának ajánlattételi dokumentációjában foglaltakat az alábbiak szerint módosítja:

### A közbeszerzési eljárás tárgyának bemutatása

Az ajánlatkérő a megfelelő ajánlatok benyújtása érdekében az alábbiakban bemutatja a közbeszerzési eljárás tárgyát.

  - Gumikerekes járművek generátorainak javítása az alábbiak szerint:

| BKV Cikkszám | Megnevezés | Rajzszám | Tervezett 2 éves mennyiség [db] |
| --- | --- | --- | --- |
| 4351470628 | Generátor | 85000628 VOLVO 7700 | 132 |
| 4352210752 | Generátor | VG.751.S | 64 |
| 4352210901 | Generátor | 0 120 689 518 | 400 |
| 4352210902 | Generátor Bosch | 140A/28V IK.412 | 128 |
| 4352211911 | Generátor 28V 100A | VG.911 | 720 |
| 4352211916 | Generátor 28V 100A | VG.916 | 64 |
| 4352211921 | Generátor 28V 125A | VG.921 | 740 |
| 4352211931 | Generátor 28V 85A | VG.931 | 18 |
| 4352211946 | Generátor 28V 125A | VG 926 | 52 |
| 4352211952 | Generátor IK 405 | 0120 469 032 | 140 |

A javítandó teljes mennyiség a szerződés időtartama alatt + 30 %-kal változhat.

Ajánlati árak táblázata / BKV Zrt. 15/T-261/10. sz. eljárás 8. sz. melléklete

| S.sz | BKV Zrt. cikkszáma | Megnevezés | rajzszám | Középjavítás | Nagyjavítás | Nettó ajánlati összérték [középjavítás x mennyiség+ nagyjavítás x mennyiség]/Ft |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Mennyi-ség[db] /2év | Nettó ajánlati egységár Ft/db | Mennyi-ség/db /2év | Nettó ajánlati egységár Ft/db |  |
| 1. | 4351470628 | Generátor | 85000628 VOLVO 7700 | 93 |  | 39 |  |  |
| 2. | 4352210752 | Generátor | VG.751.S | 32 |  | 32 |  |  |
| 3. | 4352210901 | Generátor | 0 120 689 518 | 280 |  | 120 |  |  |
| 4. | 4352210902 | Generátor Bosch | 140A/28V IK.412 | 90 |  | 38 |  |  |
| 5. | 4352211911 | Generátor 28V 100A | VG.911 | 504 |  | 216 |  |  |
| 6. | 4352211916 | Generátor 28V 100A | VG.916 | 32 |  | 32 |  |  |
| 7. | 4352211921 | Generátor 28V 125A | VG.921 | 518 |  | 222 |  |  |
| 8. | 4352211931 | Generátor 28V 85A | VG.931 | 9 |  | 9 |  |  |
| 9. | 4352211952 | Generátor IK 405 | 0120 469 032 | 98 |  | 42 |  |  |
| 10. | 4352211946 | Generátor 28V 125A | VG 926 | 36 |  | 16 |  |  |
| Nettó ajánlati ár összesen (2év): |

Ajánlattevőknek az Ajánlati árakat úgy kell megadnia, hogy az alkatrészlistában generátoronként a közép- és nagyjavításhoz szükséges alkatrészek egységárait is tartalmazza.

9. sz. melléklet

MINŐSÉGI ÉS MŰSZAKI KÖVETELMÉNYEK

1.)

Generátor típusa

VG 911, 921, 931, 916, 926

VG.751.S

Műszaki tartalma:

Felújítási technológia

1.1	Bontás előtti szemrevételezés (utolsó üzemeltetési állapot elbírálása)

1.2	Szétszerelés, alkatrészek minősítése

1.3	Tisztítás-alkatrészek mosása, zsírtalanítása, homokszórással történő felület előkészítése, alapozóval történő előfestése.

1.4	Alkatrészek minősítése, visszaépíthetőségének elbírálása különböző mérési módszerekkel, adott esetben selejtezése.

1.5	Gépi megmunkálások: perselyezések, kollektorok és csúszógyűrűk szabályozása, menetek felújítása, szíjtárcsák és ékpályák szabályozása, vasmagok előkészítése, vasmagok előkészítése, tekercselések.

Az egységek javítás előtti állapota szerint két felújítási kategóriát állapítunk meg:

  - Közepes javítás (színjelölése zöld)

  - Nagyjavítás (színjelölése kék)

Típusonként a kötelező alkatrészek cseréje a különböző javítási kategóriáknál az alábbi táblázatban van felsorolva:

| Generátor típusa VG 911,921,931,916, 926 VG.751.S |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Sorsz. |  |  | Közepes javítás | Nagy |
|  | Gyári rajzszám | Megnevezés |  | javítás |
| 1. | 45300307 PA 307 | Szerelt hajtásoldali pajzs |  |  |
| 2. | 42700489 HA 489 | Szerelt ház 100A |  | X |
| 3. | 46900360 TA 360 | Egyenirányító szerelvény |  | X |
| 4. | 71400292 | Tirisztor T 10-16-y2 | X |  |
| 5. | 71400044 | Dióda /-/fekete 8AF 2RPF-IR | X |  |
| Generátor típusa VG 911,921,931,916,926 VG.751.S |  |  |  |  |
| Sorsz. |  |  | Közepes javítás | Nagy |
|  | Gyári rajzszám | Megnevezés |  | javítás |
| 6. | 71400045 | Dióda /+/ piros 8AF2NPF-IR | X |  |
| 7. | 71400361 | Dióda /-/ fekete SY 170/2 RFT | X |  |
| 8. | 71400364 | Dióda /+/ piros SY 171/2 RFT | X |  |
| 9. | 42300373 FR 373 | Szerelt forgórész |  | X |
| 10. | 47200478 TE 478 | Gerjesztő tekercs | X |  |
| 11. | 42500238 GU 238 | Csúszógyűrű | X |  |
| 12. | 73000117 | Golyóscsapágy 6306z | X | X |
| 13. | 73000071 | Golyóscsapágy 6205z | X | X |
| 14. | 46900360 TA 360 | Szerelt szénkefetartó |  | X |
| 15. | 46400041 SK 41 | Szerelt kefe | X |  |
| 16. | 43200900 KF 900 | Feszültségszabályzó |  | X |
| 17. | 67100742 TC 742 | Ékszíjtárcsa |  |  |
| 18. | 61900218 FE 218 | Fedél |  |  |
| 19. | 47900029 VL 29 | Ventilátor |  |  |
| 20. | 43600029 KO 29 | Kondenzátor | X |  |

1.6. Összeszerelés, próbapadi bevizsgálás, festés, címkézés fémtábla, sorszámozás.

Minőségi és műszaki követelmények:

2.)

Generátor típusa (Bosch 0124655008) 85000628 (Volvo)

Műszaki tartalma:

Felújítási technológia

2.1	Bontás előtti szemrevételezés (utolsó üzemeltetési állapot elbírálása)

2.2	Szétszerelés, alkatrészek minősítése

2.3	Tisztítás-alkatrészek mosása, zsírtalanítása, homokszórással történő felület előkészítése, alapozóval történő előfestése.

2.4	Alkatrészek minősítése, visszaépíthetőségének elbírálása különböző mérési módszerekkel, adott esetben selejtezése.

2.5	Gépi megmunkálások: perselyezések, kollektorok és csúszógyűrűk szabályozása, menetek felújítása, szíjtárcsák és ékpályák szabályozása, vasmagok előkészítése, tekercselések.

Az egységek javítás előtti állapota szerint két felújítási kategóriát állapítunk meg:

  - Közepes javítás (színjelölése zöld)

  - Nagyjavítás (színjelölése kék)

Típusonként a kötelező alkatrészek cseréje a különböző javítási kategóriáknál az alábbi táblázatban van felsorolva:

| Generátor típusa. (Bosch 0124655008) 85000628 (Volvo) |
| --- |
| Sorsz. | Megnevezés | Közepes javítás | Nagyjavítás |
| 1. | Szerelt hajtásoldali pajzs |  | X |
| 2. | Állórész |  | X |
| 3. | Egyenirányító szerelvény | X | X |
| 4. | Forgórész | X | X |
| 5. | Feszültségszabályzó | X | X |
| 6. | Csapágy 6003 | X | X |
| 7. | Csapágy 838218 | X | X |
| 8. | Ékszíjtárcsa |  |  |
| 9. | Hátsó pajzs | X |  |
| 10. | Csúszógyűrű | X |  |

2.6. Összeszerelés, próbapadi bevizsgálás, festés, címkézés fémtábla, sorszámozás.

Minőségi és műszaki követelmények:

3.)

Generátor típusa (Bosch) 120;140A (IK 412) 0 120 689 518/… 548…569 (IK415; IK 435 )

Műszaki tartalma:

Felújítási technológia

3.1   Bontás előtti szemrevételezés (utolsó üzemeltetési állapot elbírálása)

3.2   Szétszerelés, alkatrészek minősítése

3.3 Tisztítás-alkatrészek mosása, zsírtalanítása, homokszórással történő felület előkészítése, alapozóval történő előfestése.

3.4 Alkatrészek minősítése, visszaépíthetőségének elbírálása különböző mérési módszerekkel, adott esetben selejtezése.

  - Gépi megmunkálások: perselyezések, kollektorok és csúszógyűrűk szabályozása, menetek felújítása, szíjtárcsák és ékpályák szabályozása, vasmagok előkészítése, tekercselések.

Az egységek javítás előtti állapota szerint két  felújítási kategóriát állapítunk meg:

  - Közepes javítás (színjelölése zöld)

  - Nagyjavítás (színjelölése kék)

Típusonként a kötelező alkatrészek cseréje a különböző javítási kategóriáknál az alábbi táblázatban van felsorolva:

| Generátor típusa (Bosch) 120;140A (IK412) 0 120 689 518/… 548…569 (IK 415; IK 435 ) |
| --- |
| Sorsz. | Megnevezés | Közepes javítás | Nagyjavítás |
| 1. | Szerelt hajtásoldali pajzs |  | X |
| 2. | Állórész | X | X |
| 3. | Egyenirányító szerelvény |  | X |
| 4. | Forgórész |  | X |
| 5. | Feszültségszabályzó |  | X |
| 6. | Csapágy 62306 | X | X |
| 7. | Csapágy NU202 | X | X |
| 8. | Ékszíjtárcsa |  | X |
| 9. | Hátsó pajzs | X |  |
| 10. | Záró lap |  |  |
| 11. | Zavarszűrő kondenzátor | X |  |
| 12. | Ventilátor lapát | X |  |
| 13. | Zsírzó | X |  |
| 14. | Szénkefekészlet | X | X |
| 15. | Szimering 20*35*7 | X | X |
| 16. | Szimering 38*52*7 | X | X |
| 17. | Csúszógyűrű | X | X |

  - Összeszerelés, próbapadi bevizsgálás, festés, címkézés fémtábla, sorszámozás.

Minőségi és műszaki követelmények:

4.)

Generátor típusa (Bosch) 0 120 469 032 55A/28V

Műszaki tartalma:

Felújítási technológia

4.1   Bontás előtti szemrevételezés (utolsó üzemeltetési állapot elbírálása)

4.2   Szétszerelés, alkatrészek minősítése

4.3 Tisztítás-alkatrészek mosása, zsírtalanítása, homokszórással történő felület előkészítése, alapozóval történő előfestése.

4.4 Alkatrészek minősítése, visszaépíthetőségének elbírálása különböző mérési módszerekkel, adott esetben selejtezése.

4.5   Gépi megmunkálások: perselyezések, kollektorok és csúszógyűrűk szabályozása, menetek felújítása, szíjtárcsák és ékpályák szabályozása, vasmagok előkészítése, tekercselések.

Az egységek javítás előtti állapota szerint két felújítási kategóriát állapítunk meg:

  - Közepes javítás (színjelölése zöld)

  - Nagyjavítás (színjelölése kék)

Típusonként a kötelező alkatrészek cseréje a különböző javítási kategóriáknál az alábbi táblázatban van felsorolva:

| Generátor típusa. ( Bosch ) 0 120 469 032 55A/28V |
| --- |
| Sorsz. | Megnevezés | Közepes javítás | Nagyjavítás |
| 1. | Szerelt hajtásoldali pajzs |  | X |
| 2. | Állórész | X | X |
| 3. | Egyenirányító szerelvény |  | X |
| 4. | Forgórész |  | X |
| 5. | Feszültségszabályzó | X |  |
| 6. | Csapágy 6303 | X | X |
| 7. | Csapágy 6201 | X | X |
| 8. | Ékszíjtárcsa |  | X |
| 9. | Hátsó pajzs | X |  |
| 10. | Fröcsgátló (csapágyhézagoló) |  |  |
| 11. | Csúszógyűrű | X | X |

  - Összeszerelés, próbapadi bevizsgálás, festés, címkézés fémtábla, sorszámozás.

Javítás utáni követelmény:

Minden javítandó terméket javítás után az alábbi kivitelű fémtáblával kell ellátni.

A javított készülékeket üzemeltetési körülmények között is legalább egy évig rögzített és jól olvasható adattáblával kell ellátni. Az adattábla tartalmazza a generátor típusát, javító azonosítóját, a jótállás lejártának időpontját.